Ausschreibungstext

Produkt:       Einsteighilfe - Zweiholm

Produktgruppe: SA31

Beschreibung:  Als Gesamtposition

| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Einsteighilfe-Zweiholm als versenkbare doppelholmige Haltestange zur Montage an eine VA PRO-Systemleiter mit BG-Prüfzertifikat, mit erhöhtem Korrosionsschutz und Funktionalität durch Modulbauweise mittels steck-/lösbarem GriffHolm-Verbindungssystem ohne Schweißverfahren hergestellt, bestehend aus formschlüssig verschraubten Einzelmodulen wie nachfolgend beschrieben, im Tauchbad gebeizt und passiviert. In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften nach DIN 19572 und BGV-D36. Haltestange aus verwindungssteifen Vierkantrohr (40x20mm) mit wahlweisem Querprofil (d=33,7mm) für die verschiedenen Leiterbreiten (300-500mm). Haltewinkel zur Aufnahme der zweiholmigen Haltestange für alle VA PRO-Steigleitertypen, zum einfachen Anschrauben an das Leiterholm / Sprossenverbindungssystem. Nachweisunterlagen für die Einsteigleiter: - gültiges BG-Prüfzertifikat des Fachausschusses Bauliche Einrichtung Typ: SA31 für Leiterbr.: 300 mm (400,500 mm) Gesamtlänge: 1850 mm Nutzlänge: 1100 mm Haltestangen: 40x20 mm Werkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A) Hersteller: VA PRO GmbH Dörfelstraße 14 a - 09526 Olbernhau Telefon: +49 (0)37360 - 66 82-0 Telefax: +49 (0)37360 - 66 82-19 E-Mail: info@vapro.de Wie vor beschrieben liefern und komplett betriebsbereit montieren. | 1 | Stck |  |