Ausschreibungstext

Produkt:       Halte- und Einsteigbügel

Produktgruppe: SA35

Beschreibung:  Als Gesamtposition

| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Halte- und Einsteigbügel Form A als feststehende Halte- und Einsteigbügel zur Wandmontage, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert. In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften BGV-D36. Typ: SA35 Ausführung: Form A - für Wandmontage Rundrohr: Ø 33,7 mm Grundplatten: 60 mm x 80 mm Bügellänge: 500 mm (oder 1000,1500 mm) Wandabstand: 150 mm Werkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A) Hersteller: VA PRO GmbH Dörfelstraße 14 a - 09526 Olbernhau Telefon: +49 (0)37360 - 66 82-0 Telefax: +49 (0)37360 - 66 82-19 E-Mail: info@vapro.de Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen inkl. PVC-Abdeckkappen komplett montieren. | 1 | Stck |  |
| 1.1 | Halte- und Einsteigbügel Form B als feststehende Halte- und Einsteigbügel zur Bodenmontage, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert. In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften BGV-D36. Typ: SA35 Ausführung: Form B - für Bodenmontage Rundrohr: Ø 42,4 mm Grundplatten: 60 mm x 80 mm Bügelhöhe: 1000 mm Bügelbreite: 300 mm Werkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A) Hersteller: VA PRO GmbH Dörfelstraße 14 a - 09526 Olbernhau Telefon: +49 (0)37360 - 66 82-0 Telefax: +49 (0)37360 - 66 82-19 E-Mail: info@vapro.de Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen inkl. PVC-Abdeckkappen komplett montieren. | 1 | Stck |  |

Ausschreibungstext

Produkt:       Halte- und Einsteigbügel

Produktgruppe: SA35

Beschreibung:  Als Gesamtposition

| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Halte- und Einsteigbügel Form C als feststehende Halte- und Einsteigbügel zur Beckenrandmontage, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert. In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften BGV-D36. Typ: SA35 Ausführung: Form C - für Beckeneinstieg Rundrohr: Ø 33,7 mm Grundplatten: 60 mm x 80 mm Haltehöhe: 1000/1100 mm Bügelbreite: 300 mm Werkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A) Hersteller: VA PRO GmbH Dörfelstraße 14 a - 09526 Olbernhau Telefon: +49 (0)37360 - 66 82-0 Telefax: +49 (0)37360 - 66 82-19 E-Mail: info@vapro.de Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen inkl. PVC-Abdeckkappen komplett montieren. | 1 | Stck |  |